## Slide 1: Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
„Uciekające ciepło” Tuwima
Analiza ciepłownicza budynku szkolnego przy ul. Tuwima

## Slide 2
Projekt realizowany jest przez firmę DC Edukacja Sp. z o.o.
w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią Sp. z o.o. i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

## Slide 3
Przygotowanie do 30.04.2013 r. trzydziestu ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z województwa wielkopolskiego do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
CEL PROJEKTU

## Slide 4
Zajęcia projektowe odbywały się od 12 listopada 2012 do 18 marca 2013.
HARMONOGRAM
SPOTKAŃ

## Slide 5
Magdalena Mróz i Mikołaj Kosowicz – uczniowie wykonywali zdjęcia kamerą termowizyjną FLIR oraz aparatem cyfrowym , niezbędne do dalszej pracy
Dawid Szpruta i Adam Maciejewski – analiza zdjęć w programie FLIR TOOLs ( segregacja, opis zdjęć wykonanych dwoma metodami)
Jakub Skrzypczak i Aleksander Gendera – wykonanie raportu opisowego, dokonanie obliczeń oraz analiza kilku wybranych zdjęć ukazujących badany problem.
Prezentacja jest wynikiem pracy całej grupy.
Opiekun grupy: mgr inż. Katarzyna Winiarska
GRUPA PROJEKTOWA

## Slide 6
W zajęciach pozalekcyjnych brało udział 12 osób. Uczniowie i Uczennice zostali wybrani spośród 20 chętnych. Zajęcia realizowane były w wymiarze 50 godzin według ustalonego harmonogramu. Tematyka realizowanych zajęć obejmowała zagadnienia OZE. W ostatniej fazie projektu Uczniowie i Uczennice zostali podzieleni na dwie grupy, które przygotowały prace konkursowe.
ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

## Slide 7
Celem naszej pracy jest pokazanie wad obiektu budowlanego.
Naszym głównym założeniem jest też przedstawienie problemu, który odczuwamy na codzień, społeczności uczniowskiej oraz dyrekcji szkoły. Mamy też nadzieję, że nasz raport umożliwi, w niedalekiej przyszłości , podjęcie odpowiednich kroków, by budynek przy ulicy Tuwima ocieplić.
CEL PRACY

## Slide 8
Obiektem badania był budynek przy ulicy Tuwima. Sale lekcyjne od dłuższego czasu (w okresie zimowym) zaczynają być zmorą dla uczniów i nauczycieli. A wszystko to wina „uciekającego ciepła”. Są klasy do których uczniowie wchodząc mówią – GROBOWIEC. Nie zawsze zimno jest wynikiem wietrzenia sal przy niskich temperaturach zewnętrznych. Ciężko jednak czasem „wysiedzieć” w ławce przez 45 minut.
Dlatego postanowiliśmy „zbadać” sprawę.
CEL PRACY

## Slide 9
Promieniowanie podczerwone – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1mm.
CO TO JEST PODCZERWIEŃ?

## Slide 10: CO TO JEST PODCZERWIEŃ?
Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne. Już w temperaturze kilku kelwinów ciała emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie dalekiej podczerwieni, ciała o temperaturze pokojowej emitują najwięcej promieniowania o długości fali rzędu 10 μm. Przedmioty cieplejsze emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości, co pozwala na ich łatwe wykrycie.

## Slide 11: CO TO JEST TERMOWIZJA?
Termowizja jest jedną z metod diagnostyki obiektów polegającej na pomiarze promieniowania w paśmie podczerwieni.
Efektem takiego pomiaru jest obraz widzialny rozkładu temperatury na powierzchni obiektu mierzonego zwanego termogramem.

## Slide 12: CO TO JEST TERMOGRAFIA?
Termografia jest najpopularniejszą metodą bezkontaktowego obrazowania i rejestrowania w postaci termografów (termogramów), rozkładu temperatury na obiektach, wykorzystując detekcję promieniowania podczerwonego IR

## Slide 13
Badania kamerą termowizyjną mają na celu ocenę izolacyjności cieplnej budynku. Każde ciało emituje promieniowanie podczerwone (cieplne), którego natężenie jest proporcjonalne do temperatury tego ciała. Kamera termowizyjna rejestruje to promieniowanie w postaci obrazu cyfrowego. Jej zastosowanie na potrzeby badań izolacyjności cieplnej umożliwia zidentyfikowanie wad termicznych budynku - miejsc w których straty ciepła, a zarazem temperatura powierzchni przegród są wysokie. Wady termiczne mogą wynikać z zastosowanych rozwiązań projektowych lub z niewłaściwie wykonanych robót budowlanych.
NA CZYM POLEGA BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ?

## Slide 14
Badania termowizyjne pozwalają na zlokalizowanie mostków cieplnych w budynku oraz na staranne zaplanowanie działań termomodernizacyjnych mających na celu ograniczenie strat ciepła. Badania termowizyjne budynków oddawanych do użytkowania pozwalają ocenić jakość wykonanych robót budowlanych. Umożliwiają również ocenę zastosowanych rozwiązań projektowych mających na celu ograniczenie strat ciepła i wyciągnięcie wniosków na następne projekty.
CEL WYKONYWANIA
BADAŃ TERMOWIZYJNYCH

## Slide 15
przegląd dokumentacji technicznej budynku,
wizję lokalną (badanie termowizyjne),
analizę zgłaszanych uwag,
rejestrację miejsc występowania wad termicznych,
opis i analizę wykonanych termogramów,
podsumowanie i wnioski.
ZAKRES EKSPERTYZY
OBEJMUJE:

## Slide 16
ZDJĘCIA Z REALIZACJI
PRACY KONKURSOWEJ

## Slide 17
ZDJĘCIA Z REALIZACJI
PRACY KONKURSOWEJ

## Slide 18
ZDJĘCIA Z REALIZACJI
PRACY KONKURSOWEJ

## Slide 19
ZDJĘCIA Z REALIZACJI
PRACY KONKURSOWEJ

## Slide 20: Co i jak badaliśmy …

## Slide 21
Budynek szkolny – 21 lutego 2013, godz. 15:30-17:00,
WARUNKI ZEWNĘTRZNE W DNIU INSPEKCJI: Temperatura: -4;. Wilgotność: powyżej 40 %; Wiatr: 10 km/h PdZach; Ciśnienie: 1021hPa; Niebo całkowicie zachmurzone
WARUNKI WEWNĘTRZNE W BUDYNKU W DNIU INSPEKCJI: Temperatura: +19; Wilgotność: ok.40 %.
Współczynnik emisyjności – bardzo ważny parametr. Odpowiednio ustawiony na zewnątrz: dla tynku, wewnątrz: dla farby.
Temperatura otoczenia (temperatura odbitego tła, temperatura radiacyjna otoczenia)- jest zawsze mniejsza od temperatury powietrza o ok. 3 stopnie
Temperatura powietrza- to temperatura powietrza między obiektem a obiektywem kamery oraz temperatura obiektywu.
Po zmianie warunków środowiskowych - np. po wyjściu na zewnątrz zimą, nie wystarczy zmienić parametrów, trzeba kamerę kilka minut zaaklimatyzować.

## Slide 22
ANALIZA TERMOGRAFICZNA
Na zdjęciu widoczny jest brak elementów termoizolacji. Według naszej oceny są to źle wykonane prace budowlane.

## Slide 23
ANALIZA TERMOGRAFICZNA
Widoczne na zdjęciu przegrody i mostki cieplne na łączeniach pięter, w naszej ocenie są efektem złych prac budowlanych.

## Slide 24
ANALIZA TERMOGRAFICZNA
Szczytowa ściana budynku wykazuje duże defekty termiczne. Wynikiem tego jest to, że sale 206, 106 i 6 są najzimniejsze w opinii uczniów.

## Slide 25
ANALIZA TERMOGRAFICZNA
Na zdjęciu widoczny jest zaciek lub zła izolacja (jej brak). Jest to jedna z zimniejszych sal w budynku (206).

## Slide 26
ANALIZA
TERMOGRAFICZNA
Zdjęcie przedstawia ścianę łączącą sale 203 i 202 (nie są to sale szczytowe). Przedstawiony na ścianie zaciek jest widoczny również z drugiej strony, co spowodowane może być wadą budowlaną lub przeciekającym stropem

## Slide 27: ANALIZA TERMOGRAFICZNA
Zdjęcie przedstawia nieszczelność okien. Jest to jeden z wielu przypadków. Prawdopodobnie jest to wynik źle wykonanej stolarki okiennej. Wady budowlane i nieprawidłowe eksploatowanie przyczyniły się do zniszczenia materiałów drzewnych.

## Slide 28
Badanie termowizyjne wykazało, że przegrody zewnętrzne budynku i szyby okien charakteryzują się zaniżonymi parametrami izolacyjności cieplnej. Stwierdzono zawilgocenia na ścianach łączących sale 203 z 202.
WYNIKI NASZYCH BADAŃ

## Slide 29
Wskazana byłaby ciągła kontrola wilgotności względnej powietrza i ocieplenie budynku.
Na termogramach widać charakterystyczne znaki ubytków w ociepleniu budynku.
W naszej opinii, wskazane byłoby poprawienie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz zlikwidowanie powstałych zacieków miedzy salami 203 z 202 i rogu pokoju nauczycielskiego od strony sali 201. Takie działanie w połączeniu z obniżeniem wilgotności powietrza powinno zdecydowanie poprawić parametry budynku szkolnego, zatrzymać postępującą dewastację materiałów budowlanych, oraz ograniczyć nadmierne koszty ogrzewania.
WNIOSKI Z ANALIZY
CIEPŁOWNICZEJ

## Slide 30: ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 Termowizja wewnątrz ul. Tuwima
Załącznik 2 Termowizja z zewnątrz ul. Tuwima