## Slide 1: Badania obiektów na terenie Zespołu Szkół Technicznych z zastosowaniem kamery termowizyjnej
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43

## Slide 2
Lista uczestników projektu:
-Piotr Butlak- wykonanie zdjęć fotograficznych obiektów szkoły, opracowywanie wyników badań za pomocą programu Flir Tools oraz sporządzenie wniosków, wykonanie prezentacji multimedialnej
-Mateusz Foltynowicz- wykonanie zdjęć fotograficznych obiektów szkoły, opracowywanie wyników badań za pomocą programu Flir Tools oraz sporządzenie wniosków, wykonanie prezentacji multimedialnej
-Michał Hyla- przeprowadzenie badań z użyciem kamery termowizyjnej w budynku głównym, przeprowadzenie prezentacji projektu przed nauczycielami i uczniami szkoły
-Michał Rossa- przeprowadzenie badań z użyciem kamery termowizyjnej w budynku pawilonu, przeprowadzenie prezentacji projektu przed nauczycielami i uczniami szkoły
-Maciej Śmigiel- przeprowadzenie badań z użyciem kamery termowizyjnej w maszynowni basenu, przeprowadzenie prezentacji projektu przed nauczycielami i uczniami szkoły
-Robert Wodnik- przeprowadzenie badań z użyciem kamery termowizyjnej w sali gimnastycznej, przeprowadzenie prezentacji projektu przed nauczycielami i uczniami szkoły

## Slide 3
Cele projektu:
1.Zwiększenie zaangażowania uczniów w zajęcia pozalekcyjne w ramach wykonywania projektu.
2.Zachęcenie uczniów do praktycznego wykorzystania kamery termowizyjnej w celu zbadania efektywności energetycznej szkoły.
3.Nauka metod badawczych kamerą termowizyjną oraz praktyczne ich wykorzystanie.
4.Nabycie przez uczestników umiejętności pracy w grupie z podziałem obowiązków.
5.Uzyskanie umiejętności prowadzenia multimedialnych prezentacji przed nauczycielami/nauczycielkami i innymi uczniami/uczennicami.
6.Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy dotyczącej energii odnawialnej i racjonalnego gospodarowania energią.
7.Wspieranie zachowań poprawiających efektywne i racjonalne wykorzystanie energii, jako środków sprzyjających ochronie środowiska i budowaniu społeczeństwa świadomego, opartego na wiedzy i działającego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

## Slide 4
Opis założeń:
1.Zbadanie budynków szkolnych po przeprowadzonej termomodernizacji oraz urządzeń i instalacji energii elektrycznej i cieplnej znajdujących się na terenie szkoły.
2.Ocena przeprowadzanej termomodernizacji pod względem efektywności energetycznej.
3.Ocena prawidłowego funkcjonowania urządzeń instalacji maszynowni basenu.
4.Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań.

## Slide 5
Na termogramie widać wpływ zimnego powietrza (ciemno-niebieskie miejsca). Przyczyną tego może być źle osadzone okno i uszkodzona lub wadliwa uszczelka. Największe nieszczelności są oznaczone niebieskimi trójkątami
Korytarz pawilon

## Slide 6
Na termogramie widzimy niewielkie nieszczelności w obszarach Ar1 i Ar2 natomiast obszar Ar3 jest przykładem dobrego uszczelnienia okna.
Korytarz pawilon

## Slide 7
Jest to termogram zrobiony z zewnętrznej strony budynku. Widać na nim wypływ ciepłego powietrza z wnętrza budynku(czerwony i biały kolor) . Widać że uszczelki w oknach są wadliwe .
Pawilon okna od strony parkingu

## Slide 8
Na termogramie widzimy jak kot emituje ciepło. Kamera termowizyjna działa niezależnie od oświetlenia, można w ten sposób odnajdywać zwierzęta w całkowitej ciemności.
Zwierzęta

## Slide 9
Na zdjęciu widać które bezpieczniki są włączone. Widzimy też że jeden jest cieplejszy od reszty. Można przypuszczać że powodem jest przeciążenie danego węzła instalacji za który odpowiada ten bezpiecznik.
Skrzynka bezpiecznikowa

## Slide 10
Na zdjęciu termowizyjnym widzimy kanały wentylacyjne na szczycie ściany północnej. Można zauważyć którędy wpływa i wypływa powietrze do sali gimnastycznej. W tej sytuacji obserwujemy na kanałach zewnętrznych ucieczkę cieplejszego powietrza z sali, a na środkowym wpływ zimnego powietrza z zewnątrz budynku.
Sala gimnastyczna pawilon

## Slide 11
Na termogramie widać przepływ ciepłej wody w rurach. Są to rury doprowadzające ciepłą wodę do basenu .
Maszynownia basenu

## Slide 12
Termogram przedstawia pracujący silnik w maszynowni basenu. Widać w którym miejscu silnik się nagrzewa. Jest to silnik pompy ciepłej wody.
Silnik pompy ciepłej wody

## Slide 13
Termogram przedstawia otwarte okno w sali gimnastycznej , można zauważyć na nim wpływ zimnego powietrza (ciemno-niebieski kolor).
Okna sala gimnastyczna

## Slide 14
Termogram przedstawia drzwi boczne budynku basenu. Widać wypływy ciepłego powietrza wokół drzwi , może być to spowodowane uszkodzeniem uszczelki wokół drzwi lub złym osadzeniem.
Drzwi boczne budynku basenu

## Slide 15
Okno stołówka
Termogram przedstawia okno w szkolnej stołówce. Można zauważyć duże nieszczelności okna (czarny kolor). Spowodowane jest wadliwą uszczelką okna, a także złym jego osadzeniu.

## Slide 16
Drzwi od strony boiska
Na zdjęciach widać drzwi wejściowo/wyjściowe do budynku. Widać na nim jak ciepło ucieka przez ramę drzwi. Powodem takiej sytuacji jest przepuszczanie ciepła przez plastikową ramę drzwi.

## Slide 17
Okna obok wejścia głównego
Termogram przedstawia okna obok wejścia głównego. Widać spore nieszczelności okien u podstawy spowodowane złym osadzeniem okna oraz ciepło które ucieka przez fundament budynku.

## Slide 18
Elewacja sali gimnastycznej
Na zdjęciu widzimy największą ucieczkę ciepłego powietrza w okolicach źle osadzonych okien i przy fundamencie budynku.

## Slide 19
Okna pawilon
Termogram przedstawia okna budynku pawilonu. Można zaobserwować dużą ilość okien przez które ucieka ciepłe powietrze. Większość okien jest źle osadzona oraz posiadają wadliwe uszczelki.

## Slide 20
Termogramy okien
Gabinet dyrektora
Aula
Sekretariat uczniowski
Korytarz 1 piętro
Stołówka
Korytarz 2 piętro

## Slide 21
Maszynownia basenu
Sala gimnastyczna w budynku głównym

## Slide 22
Sala gimnastyczna pawilon
Dach
Inne

## Slide 23
Wnioski
1.Na podstawie badań zostały wykryte tzw. mostki cieplne czyli miejsca o dużej przewodności cieplnej związane z detalami konstrukcyjnymi budynku. Zaobserwowano nieprawidłowości polegające na wadliwym połączeniu ścian i stropów, ociepleniu budynków, osadzeniu okien i drzwi oraz ich złym uszczelnieniu.
2.Podczas badania urządzeń maszynowni basenu nie wykryto żadnych wad związanych z ich działaniem. Można było zaobserwować pracę poszczególnych podzespołów oraz stopień ich nagrzania.
3.Przy badaniu sali gimnastycznej budynku pawilonu, zaobserwowaliśmy wpływ zimnego powietrza do pomieszczenia przez kanały wentylacyjne znajdujące się w ścianie.
4.W budynku głównym występują mostki cieplne związane ze złym ociepleniem stropów i ścian od strony od strony południowo-zachodniej (od strony basenu).
5.Badania kamerą termowizyjną firmy FLIR wykazały, że w budynkach szkolnych większość okien ma osłabioną izolacyjność.
6.Zobrazowane miejsca o obniżonej temperaturze , mają wpływ na wewnętrzną temperaturę pomieszczenia, a także wpływają na komfort cieplny przebywających w pomieszczeniu osób.
7.Niedostateczna izolacja okolic okien jak i innych rzeczy elewacji może prowadzić do kondensacji pary wodnej.
8.Powyższy czynnik oraz ograniczenie wentylacji stwarzają warunki do rozwoju grzybów i pleśni w konstrukcji budynku.
9.Aby wyeliminować wspomniane nieprawidłowości należałoby dokonać ponownej jak i prawidłowej izolacji okien i ścian zewnętrznych budynku, dlatego powyższe wyniki badań będą dostarczone do firmy wykonującej termomodernizacje.

## Slide 24
Zdobyte umiejętności:
1.Praca i organizacja zadań w grupie.
2.Poznanie zasady działania kamery termowizyjnej.
3.Praktyczne wykorzystanie kamery termowizyjnej.
4.Odczytywanie termogramów oraz ich opracowywania w programie Flir Tools.
5.Metody oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej podczas odbytych praktyk w zakładach.
6.Tworzenia prezentacji multimedialnych i ich przedstawianie na forum szkoły.

## Slide 25
Podsumowanie
Podczas przeprowadzania badań nabyliśmy umiejętności praktyczne związane z obsługą kamery termowizyjnej, która wykorzystuje zjawisko emitowania promieniowania podczerwonego przez różne obiekty. Termogramy opracowywaliśmy przy pomocy programu Flir Tools. Nabyliśmy umiejętności praktyczne oraz społeczne związane z podziałem ról i obowiązków, a także organizacją pracy w zespole. Poznaliśmy szerokie zastosowania kamery termowizyjnej i ich przykłady m.in. w budownictwie, ciepłownictwie, elektronice, energetyce, przemyśle, motoryzacji, medycynie, ratownictwie, weterynarii i innych specjalizacjach. Termowizję wykorzystywaliśmy do przeprowadzania badań elewacji, uszczelnienia oraz osadzenia okien, łączeń ścian ze stropem, skrzynek z bezpiecznikami, urządzeń maszynowni. Badania kamerą termowizyjną przyczynią się do poprawienia energooszczędności budynków i urządzeń szkoły, a tym samym do zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.